## Slide 1: Программно-аппаратные решения повышения сбоеустойчивости комбинационных схем в базисе ПЛИС с учётом межсоединений и блоков ввода-вывода
Москва, Зеленоград, 2020
В.С. Рухлов, Р. А. Соловьев, А. Г. Кустов
Институт проблем проектирования в микроэлектронике
Российской академии наук (ИППМ РАН)
Notes: «Программно-аппаратные решения повышения сбоеустойчивости комбинационных схем в базисе Программи́руемых логи́ческих интегра́льных схе́м с учётом межсоединений и блоков ввода-вывода» авторов Владимира Рухлова, Романа Соловьева и Александра Кустова. Исследование выполнено в Институте проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук и посвящено разработке отказоустойчивых систем с использованием программируемых интегральных схем

## Slide 2
Структура ПЛИС
Notes: Программи́руемая логи́ческая интегра́льная схе́ма использует сетку логических блоков, которые программируются пользователем, а не производителем. Логический блок это таблица поиска, состоящая из базовых элементов, чаще всего мультиплексоров и конфигурационной памяти. Текущее исследование посвящено только комбинационной части ПЛИС

## Slide 3
Проект в базисе ПЛИС
Notes: Создание проектов в базисе ПЛИС возможно в рамках маршрута проектирования, включающего этапы логического синтеза исходного описания проекта, его трансляции в ячейки ЛБ, а также этапов размещения и трассировки элементов в регулярной структуре ПЛИС.

## Slide 4
Обратимые сбои
Soft error
Необратимые отказы
Hard error
Схемотехнические решения
Actel flash FPGA
Архитектурные решения
TMR, Altera CRC, Xilinx ECC
Синтезируемые решения
Boolean matching, IPD, ROSE
Программно-аппаратные решения
XILINX Virtex-5QV RHBD
Ввод избыточных блоков (LAB)
Altera Stratix II
Индивидуальный синтез
DFT
Аппаратные решения
Xilinx XTMR, Xilinx EasyPath
Существующие методы повышения надежности проекта в базисе ПЛИС
Notes: Чаще всего сбоеустойчивые ПЛИС применяются в аппаратуре специального назначения, в частности в области космонавтики, авионики, управления атомными электростанциями и другими ответственными промышленными объектами. Проектирование сбоеустойчивых ПЛИС является острой проблемой и не имеет универсального решения, ввиду значительной избыточности, заложенной производителями, для применения традиционных подходов повышения надёжности. Текущее исследование посвящено маскированию одиночных обратимых сбоев.
Одиночный обратимый сбой (SEU) - это восстанавливаемое изменение состояния вентиля, вызванное тем, что одна ионизирующая частица (ионы, электроны, фотоны) попадает в чувствительный узел. Изменение состояния является результатом свободного заряда, созданного ионизацией в узле логического элемента ПЛИС.
Сам обратимый сбой не считается постоянно наносящим ущерб функциональности транзистора или цепей, в отличие от случев необратимых отказов.

## Slide 5
В рамках этапа оценки сбоеустойчивости комбинационной схемы в базисе ПЛИС исследуется возможность проекта маскировать случайные сбои, возникающие на выходах элементов схемы.
Повышение сбоеустойчивости основано на возможности элементов ПЛИС маскировать возникающие обратимые сбои в комбинационной схеме, используя встроенную избыточность и сбоеустойчивые элементы
Маршрут проектирования комбинационных схем в базисе ПЛИС с оценкой сбоеустойчивости
Notes: Формирование сбоеустойчивой структуры с минимальной избыточностью возможно только при использовании комплексного программно-аппаратного подхода, что требует дополнения маршрута проектирования комбинационных схем в базисе ПЛИС этапами оценки и повышения сбоеустойчивости проекта.
Повышение сбоеустойчивости в данном случае обязано учитывать особенности архитектуры, используемой в проекте ПЛИС. Используемые методы отличаются для разных схем, однако можно построить общий маршрут проектирования для всех схем ПЛИС.

## Slide 6: Оценка сбоеустойчивости
Все мультиплексоры имеют одинаковую независимую вероятность сбоя, в то время как количество ошибок в схеме не ограничено. Под ошибкой понимается инверсия сигнала на выходе вентиля. Таким образом, полином ошибки является характеристикой, отражающей способность схемы противостоять случайным сбоям её элементов.
обозначает характеристическую функцию набора пар векторов (входных сигналов и векторов ошибок ):
Вывод формулы для расчета полинома ошибки в общем виде для произвольной логической схемы в базисе ПЛИС. Учитывая, что вероятность появления на входе конкретного вектора входных сигналов длинны N (число входов, в предположении равновероятности всех таких наборов) равна 1/2N
Суммирование ведется по всем входным комбинациям и всем комбинациям векторов ошибок, вес которых равен единице .
При малых значениях в полиноме , вклад членов со степенью выше первой оказывается незначительным, что означает доминирование однократных ошибок.
характеризует среднее число ненадежных мультиплексоров в схеме, т.е. тех элементов, ошибка в которых приводит к ошибке на выходе схемы .
Notes: В данной работе под сбоеустойчивостью схемы понимается степень её уязвимости к одиночным обратимым ошибкам.
Целью методов оценки сбоеустойчивости является получение полинома ошибки F(p), который определяет вероятность возникновения такой комбинации входных сигналов и вектора ошибки, которая приводит к некорректной работе схемы. Аргументом этого полинома является параметр p, обозначающий вероятность ошибки в одном мультиплексоре схемы, трактуемый как комбинация различных дестабилизирующих эффектов и источников помех, включая наземное космическое излучение, а также перекрестные и электромагнитные помехи.
Обобщенный коэффициент логической устойчивости схемы представляет собой сумму наблюдаемостей вентилей αmux.

## Slide 7: Программно-аппаратные решения повышения сбоеустойчивости
Описание используемых сбоеустойчивых элементов
В основе программируемых логических интегральных схем используется реконфигурируемая регулярная структура, с добавлением сложнофункциональных блоков.
упрощенная структура ЛБ с применением тройного модульного резервирования и добавлением голосующего элемента.
Базовым элементом является комбинационная ячейка ЛБ (Логический блок, LUT - Look up table)
Сбоеустойчивая ПЛИС
Для построения надежного проекта в базисе ПЛИС достаточно разместить наиболее значимые узлы в сбоеустойчивых элементах. Таким образом, возможна аппаратная реализация регулярной структуры ПЛИС, использующая 25% процентов сбоеустойчивых элементов ЛБ и 75% типовых ячеек.
Notes: Для проектирования сбоеустойчивой ПЛИС с минимальным внесением избыточности могут быть реализованы различные варианты сбоеустойчивых ячеек ЛБ(или LUT). Целью данного исследования является демонстрация преимуществ и недостатков использования программно-аппаратного подхода, поэтому для проектирования базового сбоеустойчивого элемента применим традиционный метод тройного модульного резервирования.
Для построения надежного проекта в базисе ПЛИС достаточно разместить наиболее значимые узлы в сбоеустойчивых элементах.

## Slide 8: Экспериментальная часть
Chart: 
| c17 | con1 | misex1 | rd53 | z4ml_synth
Ks=0% | 28.935 | 45.399 | 80 | 41.5 | 28.786
Ks=25% | 23.1529 | 31.5944 | 52.2368 | 26.7877 | 18.9137
Ks=50% | 19.1532 | 25.2832 | 33.1481 | 17.4658 | 11.7558
Ks=75% | 15.1439 | 16.5838 | 19.5159 | 6.5329 | 5.2385
Ks=100% | 13.7569 | 14.28 | 14.0994 | 3.565 | 3.8
Коэффициент чувствительности |  |  |  |  | 
 | Ks=0% | Ks=25% | Ks=50% | Ks=75% | Ks=100%
c17 | 28,94 | 23,15 | 19,15 | 15,14 | 13,76
con1 | 45,40 | 31,59 | 25,28 | 16,58 | 14,28
misex1 | 80,00 | 52,24 | 33,15 | 19,52 | 14,10
rd53 | 41,50 | 26,79 | 17,47 | 6,53 | 3,57
z4ml_ synth | 28,79 | 18,91 | 11,76 | 5,24 | 3,80
Notes: Для поиска эффективного решения разработано автоматизированное программное обеспечение и эквивалентная модель аппаратной реализации ПЛИС, с возможностью синтеза в неё проекта комбинационной схемы и оценки надежности данного решения.
Проведено исследование программно-аппаратного метода повышения сбоеустойчивости с учётом межсоединений и блоков ввода-вывода.
На диаграмме и таблице представлен коэффициент чувствительности для комбинационной схемы в базисе ПЛИС.
Программно-аппаратный подход предлагает использование 25% сбоеустойчивых ячеек, примененных для наиболее уязвимых частей проекта комбинационной схемы в базисе ПЛИС.

## Slide 9: Экспериментальная часть
Количество элементов |  |  |  |  | 
 | Ks=0% | Ks=25% | Ks=50% | Ks=75% | Ks=100%
c17 | 130 | 233 | 370 | 645 | 1195
con1 | 162 | 289 | 460 | 801 | 1483
misex1 | 1096 | 1952 | 3095 | 5379 | 9949
rd53 | 512 | 981 | 1525 | 2591 | 4645
z4ml_synth | 280 | 501 | 796 | 1387 | 2569
Notes: На данном слайде продемонстрировано количество используемых вентилей, при реализации комбинационной схемы в базисе сбоеустойчивой ПЛИС синтезированного программно-аппаратного подхода с учётом межсоединений и блоков ввода-вывода.
Использование программно-аппаратных подходов повышения сбоеустойчивости позволяет минимизировать встроенную избыточность, при сопоставимом уровне надежности. Использование маршрута проектирования сбоеустойчивых проектов комбинационных схем в базисе ПЛИС позволяет реализовывать проекты для разных архитектур ПЛИС, а также с использованием изменяемого количества сбоеустойчивых элементов, имеющих различные варианты логического маскирования.
Защита критических логических элементов, ошибка в которых наиболее вероятно повлияет на выходы проекта в базисе ПЛИС является эффективным средством минимизации избыточности.

## Slide 10: Спасибо за внимание!
Москва, Зеленоград, 2020
Notes: Благодарю Вас за внимание!